## Slide 1
福建理工大学
本科毕业设计开题答辩
协作机器人视觉
物料搬运程序设计
研究对象
基于 ROS 2 的视觉引导机械臂仿真搬运
限定颜色物块 · 固定工作平面 · 软件仿真
学生：曾科 专业：网络工程
指导教师：石金进
Notes: 各位老师好，我的课题是协作机器人视觉物料搬运程序设计。本项目在没有实体机械臂和相机的条件下，计划基于 ROS 2 和相关仿真工具，实现限定场景中的物料识别、位置估计、运动规划和搬运流程验证。

## Slide 2
福建理工大学 / 本科毕业设计开题答辩
02
研究背景与研究目标
在限定桌面场景中验证视觉引导机器人搬运的完整程序链路
01
传统固定轨迹
依赖预设物料位置；当摆放位置变化时，往往需要重新调整参数或动作。
02
引入机器视觉
虚拟相机获取图像，估计目标物料位置，为机械臂提供可计算的运动目标。
03
本课题目标
结合视觉检测、坐标转换与运动规划，实现可重复运行、可测试的仿真搬运流程。
研究范围
单机械臂｜固定相机｜指定颜色物料｜固定工作平面｜不要求实体硬件
Notes: 传统固定搬运依赖稳定位置；本课题引入视觉定位并根据检测结果规划运动。为了确保本科毕业设计可实现，范围限定为固定相机、单物料和已知工作平面，重点是程序设计与模块集成。

## Slide 3
福建理工大学 / 本科毕业设计开题答辩
03
系统总体方案与技术路线
图像获取 → 位置估计 → 规划与执行 → 状态管理与验证
01
仿真场景
Gazebo Harmonic
Panda / 物料 / 相机
→
02
视觉检测
通过 Gazebo 虚拟相机采集物料图像，经 ros_gz_bridge 桥接至 ROS 2，再利用 OpenCV 进行颜色分割与轮廓检测，计算物料的图像中心坐标。
→
03
坐标映射
像素→工作平面
TF2 坐标转换
通过上一步的信息，计算出这里的坐标，为下一步做准备
→
04
运动规划
MoveIt 2
目标位姿与路径
→
05
搬运验证
轨迹执行 / 逻辑附着
记录结果
最低可演示结果
识别物料 → 求取目标坐标 → 生成并展示机械臂轨迹 → 验证搬运状态流程
Notes: 先在 Gazebo 构建桌面场景并获取虚拟相机图像，OpenCV 检测指定颜色物块；再将像素位置变换为工作平面位置，并通过 TF2 转入机器人基座坐标系；最后 MoveIt 2 规划路径，控制器执行或可视化轨迹，状态机记录抓取与释放阶段。

## Slide 4
Gazebo 虚拟 RGB 相机
↓
Gazebo Transport 发布图像
↓
ros_gz_bridge 消息桥接
↓
ROS 2 视觉节点订阅图像
↓
cv_bridge 转换图像格式
↓
OpenCV 颜色分割与轮廓检测
↓
计算物料中心像素坐标
↓
坐标映射 + TF2(坐标工具)然后ROS2获取当前机械臂的状态
↓
MoveIt 2 运动规划
大致想法

## Slide 5
MoveIt 2 运动规划
↓
生成 Joint Trajectory（关节轨迹）
↓
joint_trajectory_controller(ROS2的控制器接收Movelt2生成轨迹并计算各关节控制命令)
↓
ros2_control / gz_ros2_control(Gazebo仿真插件将上面的控制命令作用到 Gazebo 中的机械臂关节)
↓
Gazebo 中的 Panda 机械臂模型
↓
机械臂关节在仿真中运动
↓
反馈 joint_states 到 ROS 2
大致想法

## Slide 6
福建理工大学 / 本科毕业设计开题答辩
04
关键技术、实现难点与应对方案
先跑通官方示例，再逐一增加模块；物理抓取不作为唯一验收标准
关键环节
拟采用的方法
难度与验证
物料识别
OpenCV：HSV 阈值、轮廓中心
低｜独立图像测试
坐标转换
已知平面标定 + TF2
中｜与仿真真值对照
机械臂规划
MoveIt 2 示例与目标位姿
中｜核对规划结果
仿真轨迹执行
Panda 模型与 ros2_control 控制器
高｜先验证接口
抓取与搬运
状态机、逻辑附着与释放
高｜明确非物理夹取
风险底线：如 Gazebo 物理夹取联调困难，优先完成视觉定位、规划轨迹与明确标注的逻辑搬运演示。
Notes: 最大风险是机械臂模型与控制器联调，以及物理夹爪对物料的稳定接触。视觉颜色识别相对简单。项目采用分阶段验收，首先运行 MoveIt 2 官方示例；如果真实物理夹取插件难以稳定运行，改为明确标注的逻辑附着与释放验证，不把这种结果称为真实抓取。

## Slide 7
福建理工大学 / 本科毕业设计开题答辩
05
研究进度与预期成果
毕业设计周期：2026.9.23—2027.5.20
2026.09—10
方案与开题
2026.11—12
环境与仿真
2027.01—02
视觉与坐标
2027.03
规划与集成
2027.04—05
测试、论文、答辩
预期交付
ROS 2 程序与仿真场景 / 视觉检测和坐标转换 / 规划与搬运状态机 / 测试记录与论文
谢谢各位老师，欢迎批评指正
Notes: 毕业设计从2026年9月23日持续至2027年5月20日。前期重点完成开题与环境准备，中期分别验证视觉和运动规划，后期开展集成测试、论文撰写和答辩。预计提交 ROS 2 程序、仿真场景、测试记录与论文。指标和截图全部以最终实际运行结果为准。